UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

NOVI SAD, ĐURE JAKŠIĆA 7

04-37-8/4

Dana, 18.08.2017.

JAVNA NABAVKA RADOVA

ADAPTACIJA OSVETLJENJA U OBJEKTU AKADEMIJE UMETNOSTI NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA ŠTEDLJIVE RASVETE)

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA br. 04-37-8/2017

Novi Sad, avgust 2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS” broj 86/15),  Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 04-37-8/1 i  Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 04-37-8/2, pripremljena je

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI RADOVA:

ADAPTACIJA OSVETLJENJA U OBЈЕКKTU AKADEMIJE UMETNOSTI NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA ŠTEDLJIVE RASVETE)

BROJ NABAVKE 04-37-8/2017

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 4 |
| III | Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja, eventualne dodatne usluge i sl. | 4 |
|  | Obrazac predmera potrebnih radova | 4 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova / | 13 |
|  | Obrazac – Spisak izvedenih radova | 17 |
|  | Obrazac potvrde – referentna lista | 18 |
|  | Obrazac izjave o obilasku lokacije | 19 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 20 |
| VI | Obrazac ponude | 26 |
|  | Obrazac specifikacije cene | 30 |
| VII | Model ugovora | 39 |
| VIII | Obrazac troškova pripreme ponude | 45 |
| IX | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 46 |

I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad

Adresa: Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad

Internet stranica: www.akademija.uns.ac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj 04-37-8/2017 je nabavka radova i materijala za adaptaciju osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi u svrhu realizacije projekta štedljive rasvete

4. Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora.

5. Kontakt (lice ili služba)

Lice za kontakt: Snežana Đurđević, službenik za javne nabavke.

E - mail adresa: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs

Faks: 021/420187

II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 04-37-8/2017 je nabavka radova i materijala za adaptaciju osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi u svrhu realizacije projekta štedljive rasvete

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

31527260	sistemi rasvete

45311000	radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro-
                      	montažni radovi

454541000	radovi na obnovi

III  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA I SL.

Obrazac 1

OBRAZAC PREDMERA POTREBNIH RADOVA

Adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi

| R.B. | Naziv proizvoda | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi i materijal za adaptaciju osvetljenja na Akademiji umetnosti |
| 1. | Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 4 m. | kom. | 220 |
| 2. | Demontaža postojećih reflektorskih svetiljki. Demontaža se vrši na visini od približno 8 metra. Prilikom zamene koristiti opremu i sredstva za rad na visini od 8 metara. | kom. | 3 |
| 3. | Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža dotrajalih. Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i preseka PP-Y 3x1,5m. | m | 950 |
| 4. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 47W, maksimalna električna snaga svetiljke je 51W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 7100lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 5900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 128 |
| 5. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 60W, maksimalna električna snaga svetiljke je 68W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 8800lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 8000lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 118lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1535x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3,1 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 45 |
| 6. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 33W, maksimalna električna snaga svetiljke je 37W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 3700lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 100lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 626x626x70mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 5,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu LUGCLASSIC ECO LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 23 |
| 7. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 26W, maksimalna električna snaga svetiljke je 29W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3650lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 100lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x324x65mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,0 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu OFFICE LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 1 |
| 8. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tip PLAO LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. | kom. | 17 |
| 9. | Isporuka i montaža reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 200 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 214W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 29000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 27000lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa asimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 60.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP66. Minimalna otpornost na udar treba da je IK09. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 675mm, širina 398mm i visina 90mm. Maksimalna težina svetiljke je 11kg. Prednaponska zaštita je 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub. Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu CRUISER 2 PLUS LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. | kom. | 3 |
| 10. | Isporuka i montaža linijske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 29 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 30W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2550lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa direktnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 50.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od 0 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP20. Minimalna otpornost na udar treba da je IK066. Zaštita od strujnog udara je u klasi II. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 145mm, širina 88mm i visina 200mm. Maksimalna težina svetiljke je 0,9kg.. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub.Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu TINO LED LB proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 4 |
| 11. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4600lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 13 |
| 12. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 22W, maksimalna električna snaga svetiljke je 24W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3150lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2600lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 108lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 626x626x70mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 5,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu LUGCLASSIC ECO LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 3 |
| 13. | Molerski radovi sa isporukom materijala na mestima demontiranih starih svetiljki (popunjavanje rupa, gletovanje, krečenje u boji identičnoj sa postojećom podlogom). | kompl. | 1 |
| 14. | Ostali sitan nespecificirani materijal neophodan pri montaži i povezivanju novih svetiljki (sajlice, dozne, rozetne, stezaljke...) | paušal | 1 |
| 15. | Merenje i ispitivanje osvetljaja i izdavanje stručnog nalaza. | kom. | 1 |
| 16. | Izrada projekta izvedenog stanja po nalogu investitora/stručnog nadzora. | kom. | 1 |

NAPOMENE VEZANE ZA DATU TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1.  Projektnom dokumentacijom – Projekat elektroenergetskih instalacija – IDP- Idejni projekat adaptacije osvetljenja (br. 03-17) previđena je ugradnja tipova sijalica koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji nabavke.

1.1. Ukoliko se nudi marka i tip sijalice koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji u ponudi je potrebno dostaviti:

- Tehničku dokumentaciju proizvođača svetiljki - izvod iz kataloga gde su naznačene – markirane: tačan naziv svetiljke, boja svetlosti, snaga,  jačina osvetljaja, težina, indeks reprodukcije boja Ra faktor, dimenzije;

- Izjavu overenu od strane proizvođača svetiljke da garancija za sve svetiljke koje se nude iznosi minimum 5 godina.

1.2. Ukoliko se nude svetiljke koje su odgovarajuće svetiljkama iz Tehničke specifikacije, potrebno je za svetiljke koje se nude u ponudi dostaviti:

- Fotometrijski proračun: za svaku prostoriju u predmetnom objektu (ukoliko su prostorije identične po dimenzijama i broju svetiljki, dovoljno je obraditi jednu prostoriju i navesti nazive svih identičnih prostorija), za svaku prostoriju prikazati srednji nivo osvetljenosti i ravnomernost rasprostiranja osvetljaja na radnim površinama. Fotometrijski proračun treba da obezbedi kvalitet osvetljenja definisan  standardom SRPS EN 12464-1 i preporukama Srpskog društva za osvetljenje. Ovaj proračun je potrebno da bude overen od strane elektro inženjera sa licencom 350;

- Izvod iz kataloga za svaku specificiranu svetiljku u projektu na kome se vide i markirani su svi podaci o svetiljci: električna snaga svetiljke (W), tip izvora svetlosti, temperatura boje svetlosti (K), svetlosni fluks (lm), indeks reprodukcije boja (CRI/Ra), radni vek svetiljke (h), dimenzije, težina, proizvođač svetiljke, tačan naziv svetiljke (kataloški broj). Ovi podaci ne smeju biti lošiji od projektom predviđene svetiljke;

- Izjavu overenu od strane proizvođača svetiljke da garancija za sve svetiljke koje se nude iznosi minimum 5 godina;

- Sertifikate CE i ENEC za ugradnju na domaće  i evropsko tržište;

- RoHS Sertifikat za zabranu korišćenja supstanci opasnih po zdravlje;

- Ispitivanja overena od strane proizvođača, koja se odnose na vek trajanja izvora svetlosti, koji ne sme da bude lošiji od projektovanog (ispitivanje po standard LM80, treba da ne bude lošije od  L80B50).

2. Ponuđač se obavezuje da, pre sačinjavanja i dostavljanja ponude, izvrši uvid na licu mesta i obiđe lokacije  na kojima će se izvršiti instalacija, da se upozna sa svim bitnim elementima prostora, da ispita i proveri sve okolnosti koje mogu biti potrebne za izradu ponude.

O izvršenom uvidu i obilasku mesta na kojima će se vršiti adaptacija ostevljenja, Naručilac će ponuđaču izdati potvrdu na obrascu iz ove konkursne dokumentacije.

Uvid na licu mesta i obilazak lokacije može se izvršiti dana 23. i  24.08. u periodu od 10 do 14 časova.

3. Obaveze izvođača radova su: postavljanje zaštitnih ograda i obeležavajućih traka, obeležavanje transportnih puteva, mesta odlaganja materijala, postavljanje privremene instalacije, postavljanje znakova upozorenja, sprečavanje  širenja prašine najlonima, buke i rastura građevinskog materijala, obezbeđenje sigurnih puteva za kretanje studenata i zaposlenih na Fakultetu.

IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

- Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

- Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

- Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponuda (čl. 75. st. 2. Zakona).

1.2. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke,  definisane čl. 76. Zakona, i to:

1) Neophodan poslovni kapacitet – da je ponuđač u periodu poslednje tri godine (2014, 2015. i 2016.) izveo radove po predmetu ove nabavke u ukupnoj vrednosti 10.000.000,00 dinara, bez PDV-a, od kojih minimalno jedan posao mora biti u vrednosti od 5.000.000, 00 dinara, bez PDV-a.

2) Neophodan kadrovski kapacitet:

- Ponuđač treba da  ima minimum troje zaposlenih sa dokazom o izvršenoj osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad i lekarskom potvrdom za rad na visini;

- Ponuđač treba da ima u radnom odnosu minimum jedno stručno lice – elektro inženjera koji poseduje važeću licencu 450 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona. Ukoliko ponuđač nema zaposleno stučno lice,  može da ima angažovano jedno stručno lice koje ima jednu od važećih licenci broj 450 putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili ugovora o dopunskom radu

- Ponuđač treba da ima u radnom odnosu minimum jedno lice koje poseduje Uverenje izdato od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ponuđač može da ima angažovano pravno lice odnosno preduzetnika koji imaju licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane nadležnog ministarstva rada Republike Srbije;

  - Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona .

  - Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda – za Pravna lica; izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra - za Preduzetnike; Fizička lica ne dostavljaju ovaj dokaz

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; Ukoliko uverenje osnovno suda ne sadrži te  podatke iz nadležnosti odgovarajućeg Višeg suda, onda je potrebno dostaviti i posebno uverenje Višeg suda; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. st. 2.  - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Napomena: Ponuđač koji je upisan u Registar ponuđača, za obavezne uslove (čl. 75. st. 1. tačka 1, 2 i 4.) dostavlja samo broj pod kojim je upisan u Registar ponuđača.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1. Neophodan poslovni kapacitet

a) Potvrda ranijeg investitora izdata na obrascu iz konkursne dokumentacije (Potvrda za reference) potpisana i overena od strane naručioca (investitora).

Obrazac „Potvrda za reference“ ponuđač će kopirati i dostaviti uz svoju ponudu za sve naručioce pojedinačno. Ako su naručioci subjekti koji se u smislu Zakona o javnim nabavkama smatraju naručiocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili potpisane od strane nadležnog organa, a ako su naručioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje taj naručilac.

Napomena: Naručioca zadržava pravo da ostvari direktan kontakt (sastanak ili telefonski razgovor) sa bilo kojim korisnikom izvršenih radova.

b) Spisak izvedenih radova za period od prethodne tri godine, potpisan i overen od strane izvođača – obrazac iz konkursne dokumentacije.

2. Neophodan kadrovski kapacitet:

- Ponuđač ima minimum 3 zaposlena radnika sa dokazom o izvršenoj osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad. Dokaz:  potpisan i overen Obrazac br .6 – evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, shodno članu 8. Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2007) ili M3-A obrazac i kopije ugovora o radu  ili M-A obrazac i kopije ugovora o radu, kao dokaz o zaposlenju kod ponuđača i lekarsko uverenje za rad na visini;

- Ponuđač ima u radnom odnosu ili angažovano po ugovoru o privremenim i povremenim, ugovoru o delu ili po ugovoru o dopunskom radu minimum 1 stručno lice – elektro inženjer  koje poseduje važeću licencu 450 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona. Dokaz:  ponuđač  prilaže licencu IKS broj 450, sa potvrdom o važnosti iste, M3-A obrazac  i kopije ugovora o radu ili M-A obrazac i kopije ugovora o radu, kao dokaz o zaposlenju kod ponuđača ili kopiju ugovora o privremenim i povremenim, ugovora o delu ili ugovora o dopunskom radu;

- Ponuđač ima u radnom odnosu minimum 1 lice koje poseduje Uverenje izdato od starne Uprave za bezbednost i zdravlje na radu o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Dokaz: ponuđač prilaže Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdato od Uprave za bezbednost i zdravlje nadležnog minisitarstva rada Republike Srbije, M3-A obrazac  i kopije ugovora o radu ili M-A obrazac i kopije ugovora o radu, kao dokaz o zaposlenju kod ponuđača;

- Ponuđač može da ima angažovano pravno lice odnosno preduzetnika koji imaju licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane nadležnog ministarstva rada Republike Srbije. Dokaz:   Ponuđač je u obavezi da dostavi Ugovor o angažovanju pravnog lica odnosno preduzetnika, važeću licencu i uverenje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za  svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4).

U skladu sa članom 81. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.

Obrazac  2

SPISAK IZVEDENIH RADOVA-VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

Navesti slične radove  koji su izvedeni u prethodne tri godine (2014, 2015. i 2016. godina):

| Naručilac | Period izvođenja radova | Vrednost izvedenih radova ( bez PDV-a) | Vrsta radova |
| --- | --- | --- | --- |

Potpis ovlašćenog  lica

Datum:

____. ____. 2017. godine                           	                   _____________________________

Obrazac 3

OBRAZAC POTVRDE – REFERENTNA LISTA

NAZIV INVESTITORA:

SEDIŠTE:

ULICA I BROJ:

TELEFON:

MATIČNI BROJ:

PIB:

P O T V R D A

kojom potvrđuje da je ponuđač

___________________________________________________________________

(naziv i sedište ponuđača)

Reference na izgradnji i/ili održavanju osvetljenja i/ili  prometu svetiljki koje su predmet ove javne nabavke u poslednje tri godine  (2014, 2015 i 2016.  godini).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

( dati opis referenci )

u vrednosti od ______________ dinara (bez PDV).

Potvrda se izdaje na zahtev podnosioca prijave:

_______________________________________

radi učešća u  postupku javne nabavke –  sanacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradijskoj tvrđavi, JNMV br. 04-37-8/2017 i u druge svrhe se ne može koristiti.

Podnosilac potvrde odgovara za autentičnost referenci.

Da su podaci tačni svojim pečatom i potpisom potvrđuje:

U ________________

dana______________                                                                      INVESTITOR

______________________

M.P.     	Potpis ovlašćenog lica

NAPOMENA: Za slučaj većeg broja potvrda, kopirati potrebnu stranicu.

Obrazac 4

OBRAZAC IZJAVE O OBILASKU LOKACIJE

Izjavljujem da smo posetili lokacije koje su predmet javne nabavke i to:

| Objekat | Ovlašćeno lice naručioca | Datum obilaska lokacije: |
| --- | --- | --- |
| Zgrada Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi |  |  |

Ponuđač_________________________________________________ u postupku javne nabavke  – JNMV br. 04-37-8/2017- adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, izjavljuje da je posetio lokaciju koja je predmet javne nabavke i stekao uvid u sve informacije koje su neophodne za pripremu ponude.

Takođe izjavljujemo da smo upoznati sa svim uslovima za isporuku i ugradnju i da oni, sada vidljivi, ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne promene u ceni.

Prilikom obilaska lokacija omogućen nam je uvid u postojeće stanje objekata i projektno-tehničku dokumentaciju.

Datum obilaska*:_________________

Potpis ovlašćenog lica NARUČIOCA

________________________________                    M.P

Potpis ovlašćenog lica PONUĐAČA: _________________                    M.P.

*Uvid na licu mesta i obilazak lokacije može se izvršiti dana 23. i  24.08. u periodu od 10 do 14 časova.

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Svi podaci iz ponude moraju biti čitko popunjeni. Nije dozvoljeno popunjavati obrasce grafitnom olovkom.

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu:

AKADEMIJA UMETNOSTI

ĐURE JAKŠIĆA 7

21000 NOVI SAD sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku radova – adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj trđavi JN broj 04-37-8/2017 NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 28.08.2017. godine do 13:00  časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrži:

- sve obrasce koji su zahtevani konkursnom dokumentacijom, u skladu sa napomenama datim na obrascima;

- popunjen, potpisan i overen model ugovora;

- dokaze o ispunjenosti uslova, kako je to zahtevano u Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost svakog uslova

- sve dokaze koji su zahtevani u odeljku III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis radova, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja i sl.

3.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

6. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

7. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 2) Zakona.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

8. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

8.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja: po zavšetku radova, izvršenoj primopredaji radova i prijemu ispravne fakture, u roku od 5 do 45 dana.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avanso plaćanje.

8.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

8.3. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija na ugrađene svetiljke ne može biti kraća od 5 godina.

8.4. Zahtev u pogledu roka završetka radova

Rok za završetak radova je maksimalno 45 dana od dana uvođenja Izvođača u radove.

9. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

10. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE  ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

11. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

12. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs  ili faksom na broj 021/420187) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 04-37-8/2017.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

13.  DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

14.  VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.

15. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok za završetak radova.

16. POŠTOVANJE POSEBNIH UZANSI O GRAĐENJU

Konačna količina i vrednost radova utvrdiće se na bazi stvarno izvedenih radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude koje su fiksne i nepromenljive. U skladu sa Posebnim uzansama o građenju viškovi radova koji ne prelaze 10% od ugovorenih količina radova smatraju se ugovorenim i za njih važe ugovorene jedinične cene.

17. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

18. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku  i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs; ili preporučenom pošiljkom na adresu naručioca, sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 (tri) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji ili pozivu, a naručilac iste nije otklonio. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 60.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj : JNMV 04-37-8/2017, svrha uplate: taksa za ZZP, korisnik: Budžet Republike Srbije).

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

20. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona

VI  OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku radova – adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj trđavi, JN br. 04-37-8/2017

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE  radova – adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj trđavi, JN br. 04-37-8/2017

| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok važenja ponude |  |
| Rok završetka radova |  |
| Garantni period za ugrađene svetiljke (minimum 5 godina) |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

OBRAZAC SPECIFIKACIJE CENE

| RB | Naziv proizvoda | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi i materijal za adaptaciju osvetljenja na Akademiji umetnosti |
| 1. | Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do 4 m. | kom. | 220 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih reflektorskih svetiljki. Demontaža se vrši na visini od približno 8 metra. Prilikom zamene koristiti opremu i sredstva za rad na visini od 8 metara. | kom. | 3 |  |  |
| 3. | Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža dotrajalih. Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i preseka PP-Y 3x1,5m. | m | 950 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 47W, maksimalna električna snaga svetiljke je 51W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 7100lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 5900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 128 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 60W, maksimalna električna snaga svetiljke je 68W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 8800lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 8000lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 118lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1535x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 3,1 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 45 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 33W, maksimalna električna snaga svetiljke je 37W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 3700lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 100lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 626x626x70mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 5,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu LUGCLASSIC ECO LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 23 |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 26W, maksimalna električna snaga svetiljke je 29W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3650lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2900lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 100lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 600x324x65mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,0 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu OFFICE LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |
| 8. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji kružnog oblika i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje sanitarnih čvorova, stepeništa i hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 10W, maksimalna električna snaga svetiljke je 12W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 1500lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 1050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 88lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 30.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od ABS plastike, dok optika svetiljke treba da je napravljena od polikarbonata. Svetiljka treba da je obojena u belu boju. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP54. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK10. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Temperatura rada svetiljki je u opsegu od +0 do +25 stepeni celzijusa ili većem. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 265x95mm. Svetiljka trebe da ima masu manju od 0,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tip PLAO LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. | kom. | 17 |  |  |
| 9. | Isporuka i montaža reflektorske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 200 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 214W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 29000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 27000lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa asimetričnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 60.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP66. Minimalna otpornost na udar treba da je IK09. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 675mm, širina 398mm i visina 90mm. Maksimalna težina svetiljke je 11kg. Prednaponska zaštita je 4kV. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub. Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu CRUISER 2 PLUS LB LED proizvođača LUG LIGHT iz Poljske ili odgovarajuća. | kom. | 3 |  |  |
| 10. | Isporuka i montaža linijske svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Minimalna snaga LED čipova je 29 W, a ukupna maksimalna snaga svetiljke je 30W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3000lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2550lm. Boja svetlosti je neutralno bela temperature 4000K. Svetiljka je sa direktnom svetlosnom karakteristikom. Trajnost LED izvora je ne manja od 50.000 sati, odnosno sa karakteristikom veka trajanja L70B50. Svetiljka je opremljena sa električnim predspojnim uređajem, dok je radna temperatura od 0 stepeni do +35 stepeni celzijusa. Kućište svetiljke je izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom po želji investitora, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka treba da je u minimalnom stepenu mehaničke zaštite IP20. Minimalna otpornost na udar treba da je IK066. Zaštita od strujnog udara je u klasi II. Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi indentifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke su minimalno dužina 145mm, širina 88mm i visina 200mm. Maksimalna težina svetiljke je 0,9kg.. Svetiljka se isporučuje sa odgovarajućim nosačem za montažu na stub.Svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat i EU deklaraciju o usaglašenosti. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu TINO LED LB proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 4 |  |  |
| 11. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica i kancelarija. Minimalna električna snaga LED čipova je 32W, maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 4600lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 4050lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 116lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika, dok optika svetiljke treba da je napravljena od akrilata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK05. Zaštita od strujnog udara treba da je u klasi I. Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 1235x95x72mm (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 2,3 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je slična tipu RAYLUX LB LED proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 13 |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža nadgradne svetiljke koja je izrađena u LED tehnologiji i predviđena za montažu na plafon, namenjenu za osvetljenje učionica, kancelarija ili hodnika. Minimalna električna snaga LED čipova 22W, maksimalna električna snaga svetiljke je 24W. Minimalan svetlosni fluks izvora svetlosti je 3150lm, dok je minimalan svetlosni fluks svetiljke 2600lm. Boja svetlosti je neutralno bela, temperature 4000K. Efikasnost svetijke je min 108lm/W. Životni vek svetiljke je minimalno 50.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50 (za standard TM21). Kućište i reflektor svetiljke treba da je od legure čelika. Svetiljka treba da je obojena u belu boju elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kompletna svetiljka treba da je u stepenu mehaničke zaštite minimalno IP20. Otpornost svetiljke na mehanički udar treba da je minimalno IK04. Zaštita od strujnog udara je u klasi I.Svetiljka treba da ima mogućnost ugradnje DALI elektronskog predspojnog uređaja i mogućnost ugradnje EM uređaja koji joj obezbeđuje autonomiju u trajanju od 3h u slučaju nestanka električne energije. Svetiljka treba da je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka. Proverena optika treba da ispunjava najnovije norme za osvetljenje škola i kancelarija. UGR faktor koji definiše direktno blještanje treba da bude manji ili jednak od 19, odnosno (0.38,0.38) SDCM<3,5. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Radna temperatura svetiljki treba da je u opsegu od +0 do +30 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke treba da su minimalno 626x626x70mm, (DxŠxV). Svetiljka treba da ima masu manju od 5,7 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Svetiljka je silčna tipu LUGCLASSIC ECO LB LED n/t proizvođača LUG LIGHT ili odgovarajuća. | kom. | 3 |  |  |
| 13. | Molerski radovi sa isporukom materijala na mestima demontiranih starih svetiljki (popunjavanje rupa, gletovanje, krečenje u boji identičnoj sa postojećom podlogom). | kompl. | 1 |  |  |
| 14. | Ostali sitan nespecificirani materijal neophodan pri montaži i povezivanju novih svetiljki (sajlice, dozne, rozetne, stezaljke...) | paušal | 1 |  |  |
| 15. | Merenje i ispitivanje osvetljaja i izdavanje stručnog nalaza. | kom. | 1 |  |  |
| 16. | Izrada projekta izvedenog stanja po nalogu investitora/stručnog nadzora. | kom. | 1 |  |  |

OSNOVICA   _________________

PDV	             _________________

UKUPNO     __________________

VI MODEL UGOVORA

UGOVOR O

IZVOĐENJU RADOVA NA ADAPTACIJI OSVETLJENJA U OBJEKTU AKADEMIJE UMETNOSTI NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

zaključen između:

# UNIVERZITETA U NOVOM SADU, AKADEMIJE UMETNOSTI NOVI SAD, sa

sedištem u Novom Sadu, Đure Jakšića 7, PIB: 100449173, matični broj: 08067015, broj računa: Trezor 840-1451660-60, telefon i telefaks: 021/420187, koju zastupa prof. Siniša Bokan (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

i

.............................................................................................................................................

sa sedištem u ............................................, ulica  .........................................................., PIB: .......................... matični broj: ........................................

broj računa: ............................................ naziv banke: ......................................,

Telefon: ............................Telefaks: ..................................................................,

koga zastupa................................................................... ........................................,

(u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.

Osnov ugovora:

JN broj: 04-37-8/2017

Broj i datum odluke o dodeli ugovora: ...............................................

Ponuda izabranog ponuđača br. __________ od..................................

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na adaptaciji osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi u svrhu realizacije projekta štedljive rasvete koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretrijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, koji su bliže  određeni usvojenom ponudom Izvođača broj ____________  od   _________   2017. godine, datoj u postupku javne nabavke br. 04-37-8/2017, koja čini sastavni deo ovog ugovora zajedno sa predmerom i predračunom radova.

Radi izvršenja radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove, kao i sve druge aktivnosti neophodne za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da cena za izvođenje radova iz člana 1. Ugovora iznosi ukupno _______________________ dinara, bez uračunatog PDV-a, odnosno ___________________ dinara, sa uračunatim PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz ponude Izvođača br. ______od ______ 2017. godine.

Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena.

Osim vrednosti rada,  dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i troškove organizacije gradilišta i sve ostale zavisne troškove Izvođača.

Član  3.

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši u roku od _______ dana od dana primopredaje radova na račun Izvođača broj _______________________ kod ________________________ banke.  Plaćanje se vrši na osnovu fakture koju ispostavlja Izvođač.

Član 4.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od  ______ kalendarskih dana (rok ne može biti duži od 45 kalendarskih dana), računajući od dana uvođenja u posao, a prema dinamičkom planu.

Datum uvođenja u posao, stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova :

- da je Naručilac predao Izvođaču potrebnu dokumentaciju,

- da je Naručilac obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni 3. dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova, smatraće se da je 3. dana uveden u posao.

Pod rokom završetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehnički pregled i primopredaju objekta, a što stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca.

Član 5.

Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev Izvođača:

- u slučaju prekida radova koji traje duže od 2 dana, a nije izazvan krivicom Izvođača

- u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile

- u slučaju prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa, za koji nije odgovoran Izvođač.

Zahtev za produženje roka izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora,u pisanoj formi, uz saglasnost stručnog nadzora, Izvođač podnosi Naručiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 15 dana pre isteka konačnog roka za završetak radova.

Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane u formi Aneksa ovog ugovora o tome postignu pismeni sporazum.

U slučaju da Izvođač ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade.

Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

Član 6.

Ukoliko Izvođač ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku,  dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0,2 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5% od vrednosti ukupno ugovorenih radova.

Naplatu ugovorne kazne Naručilacće izvršiti, bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjenjem iznosa navedenog u okončanoj situaciji.

Ako Naručilac, zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji izvedenih radova, kao i neispunjenja obaveza Izvođača iz Ugovora,  pretrpi štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

Član 7.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim propisima, tehničkim propisima, tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, i da objekat preda Naručiocu.

Izvođač se obavezuje :

- da pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog  izvođača radova.

- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku.

- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;

- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;

- da osigura bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima i prema Izvođaču i Podizvođaču koje angažuje Izvođač radova, a što se tiče propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, propisa iz oblasti zaštite od požara, propisa iz oblasti zaštite životne sredine, propisa iz oblasti privatnog obezbeđenja i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;

-  da se strogo pridržava prpisanih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti zaštite od požara;

- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;

- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;

- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;

- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca i korisnika da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;

- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci

- da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotrebljenog materijala, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način određen članom 4. ovog ugovora i da od Izvođača, po završetku radova, primi navedene radove.

Naručilacje obavezan da obezbedi stručni nadzor nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača. O angažovanom vršiocu Stručnog nadzora, Naručilac će obavestiti Izvođača.

Član 9.

Za ugrađene svetiljke garantni rok iznosi ______ godina.

Izvođač je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora, zapisnički preda Naručiocu sve garantne listove za ugrađene materijale i opremu, kao i uputstva za rukovanje.

Član 10.

Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pismeni poziv Naručioca, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima.

Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca, Naručilac je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača.

Član 11.

Za ukupan ugrađeni materijal i ugrađenu opremu Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima.

Izvođač je dužan da posle izvršene nabavke materijala i ugradne opreme, a pre ugradnje i postavljanja iste, Naručioca blagovremeno obavesti o potrebi uvida i kontrole materijala i ugradne opreme u pogledu ispunjenosti standarda propisanih važećim Pravilnicimai pozitivnom zakonskom regulativom.

Ukoliko Naručilac utvrdi da ugrađeni materijal ili oprema ne odgovaraju standardima i tehničkim propisima, on ih odbija i zabranjuje njihovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu kvaliteta opreme. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručilac ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom ugovoru.

Član 12.

Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove izvedene od strane podizvođača ili ostalih članova grupe ponuđača, kao da ih je sam izveo.

Član 13.

Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 5 dana od završetka radova.

Komisiju za primopredaju radova čine po jedan predstavnik Naručioca, stručnog nadzora i Izvođača.

Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da prilikom primopredaje radova preda Naručiocu, pre tehničkog pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u 3 (tri) izvoda sa priloženim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka.

Član 14.

Konačna količina i vrednost radova po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude koje su fiksne i nepromenljive, u skladu sa važećim građevinskim uzansama.

Uz Zapisnik o primopredaji radova, sačinjava se i Konačni obračun vrednosti izvedenih radova, koji vrši Komisija sastavljena od predstavnika Naručioca i Izvođača uz prisustvo predstavnika stručnog nadzora.

Član 15.

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

- ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana, a o uzrocima ne obavesti Naručioca, kao i ako Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova;

- ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora u primerenom roku u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji

- u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Član  16.

Ugovor se raskida izjavom u pisanoj formi koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani i sa otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavljanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja, da Naručiocupreda projekat izvedenog stanja, kao i zapisnik komisije o stvarno izvedenim radovima do dana raskida ugovora. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovor.

Član 17.

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji objekata, kao i odredbe Posebnih uzansi o građenju, kao i drugih pozitivnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

Član 18.

Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:

-   konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj ______________

-   ponuda Izvođača br. ________ od __________2017. godine.

Član 19.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno.

Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost suda u Novom Sadu.

Član 20.

Ovaj  ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Član 21.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri jednaka primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

ZA NARUČIOCA			       		                                ZA IZVOĐAČA

_____________________				                        ____________________

Prof. Siniša Bokan

DEKAN							           DIREKTOR

VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač____________________________, dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN ________________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke radova – adaptacija osvetljenja u objektu Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, JN br. 04-37-8/2017  podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.