УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  НОВИ САД

НОВИ САД, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СЕВЕРНОГ И ИСТОЧНОГ КРИЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04-36-3/2015

Крајњи рок за достављање понуда: 08.06.2015. године до 13,00 часова

Јавно отварање понуда: 		  08.06.2015. године у 13,30 часова у

просторијама Академије уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Нови Сад, мај 2015.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-36-3/1 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04-36-3/2, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СЕВЕРНОГ И ИСТОЧНОГ КРИЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

БРОЈ НАБАВКЕ 04-36-3/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
|  | Техничка документација и планови; Образац предмера потребних радова / Структура цене / Цртежи | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова (са обрасцима) | 12 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 19 |
| VI | Образац понуде | 27 |
| VII | Модел уговора | 31 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 38 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 39 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад

Адреса: Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.akademija.uns.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 04-36-3/2015  је набавка радова на инвестиционом одржавању северног и источног крила објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду

4. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци предметних радова.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Снежана Ђурђевић, службеник за јавне набавке.

Е - mail адреса: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs

Факс: 021/420187

Питања везана за предмер радова: Мирослав Шилић, дипл. арх.

Е - mail адреса: miroslavsilic@sbb.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04-36-3/2015  је набавка радова на инвестиционом одржавању северног и источног крила објекта Академије уметности у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду

Назив и ознака из општег речника набавке:

45420000 – радови на уградњи столарије

45320000 – изолатерски радови

45440000 – молерско фарбарски радови

45324000 – гипсарски радови

45430000 – постављање подних и зидних облога

45310000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

45450000 – остали завршни радови

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ.

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА ПОТРЕБНИХ РАДОВА / СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Р. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЈУ (БЕЗ ПДВ-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| 1. | Демонтажа пода од виназ плоча на приземљу. Плоче су постављене у битумену. У цену урачунати и одвоз на депонију. Учионица 4 | m2 | 66,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа бродског пода и бине са одвозом шута на депонију. Учионица 12 м2 | m2 | 82,00 |  |  |
| 3. | Демонтажа пода од храстовог паркета са одвозом шута на депонију. Учионица 3 | m2 | 55,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање хидроизолације испод пода приземља од трака Кондор 3 са варењем преклопа. У цену урачунати и спајање са крајевима HIO изолације. Обрачун по m2 | m2 |  |  |  |
|  | Студентски парламент | m2 | 10,00 |  |  |
|  | Учионица 3 | m2 | 55,00 |  |  |
|  | Учионица 4 | m2 | 66,00 |  |  |
| 5. | Израда армиране цементне кошуљице дебљине 4 cm, као подлоге пода. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати мрежом Q131 или шулц плетивом Ø2 mm, окца 50x50m. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по m2 кошуљице. | m2 |  |  |  |
|  | Студентски парламент | m2 | 10,00 |  |  |
|  | Учионица 3 | m2 | 55,00 |  |  |
|  | Учионица 4 | m2 | 66,00 |  |  |
| 6. | Постављење пода од ПВЦ облоге. Обрачунати лепљење и постављање лајсни по обиму просторије. |  |  |  |  |
|  | Учионица 4 - под | m2 | 66,00 |  |  |
|  | Лајсне | m | 33,50 |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и постављање подних облога од бродског пода I класе, чамова грађа, преко летава 3/5 на размаку од 50 cm. Дебљина даске 20 mm. Између летава поставити плоче од експандираног полистирена дебљине 3 cm. Обрачун са завршном обрадом - хобловање и лакирање црном уљаном бојом. Обрачун по m2 Учионица 12 | m2 | 82,00 |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и постављање подних облога од храстовог паркета I класе, дебљине 22 mm. Полагање у лепак. Обрачун са завршном обрадом - хобловање и лакирање двокомпонентним лаком у 3 слоја. Обрачун по m2. |  |  |  |  |
|  | Учионица 3 - само хобловање | m2 | 55,00 |  |  |
|  | Кабинет за сликарство - хобловање и лакирање | m2 | 14,60 |  |  |
| 9. | Хобловање и лакирање храстовог паркета двокомпонентним полиуретанским лаком у 3 слоја. Обрачун по m2. Биро | m2 | 19,00 |  |  |
| 10. | Постављање паркет лајсни. Обрачун по m. |  |  |  |  |
|  | Учионица 3 | m | 30,00 |  |  |
|  | Биро | m | 19,00 |  |  |
|  | Сликарски кабинет | m | 16,00 |  |  |
|  | Учионица 12 | m | 38,00 |  |  |
| 11. | Постављање сокле од керамичких плочица висине 10 cm у ходнику. Обрачун по m2 | m2 | 40,00 |  |  |
| 12. | Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Скидање старе боје, подлогу делимично глетовати и извести све предрадње по упутству произвођача боје и грађевинским нормама. У цену је урачуната потребна платформа. Обрачун по m2 комплет изведено. |  |  |  |  |
|  | плафони | m2 | 700,00 |  |  |
|  | зидови | m2 | 1.850,00 |  |  |
| 13. | Бојење фасаде акрилпласт масом у два тона по избору пројектанта. Подлогу припремити и извести све предрадње по упутству произвођача боје и грађевинским нормама. Обрачун по m2 комплет изведено. |  |  |  |  |
|  | Источна фасада | m2 | 180,00 |  |  |
|  | Северна фасада | m2 | 240,00 |  |  |
| 14. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама безбедности и здравља на раду. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. Обрачун по m2 вертикалне пројекције монтиране скеле. | m2 | 420,00 |  |  |
| 15. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама 12,5 mm. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по m2 | m2 | 76,00 |  |  |
| 16. | Монтажа маске за цеви од гипс-картонских плоча на металну подконструкцију по упутству произвођача. Димензије 0,2x0,5 m Обрачун по m | m | 60,00 |  |  |
| 17. | Рушење зида од гипс картонских плоча са одвозом шута на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 20 |  |  |
| 18. | Рушење дела зида од опеке d=12 cm са одвозом шута на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 2,00 |  |  |
| 19. | Уградња AB серклажа у зид од опеке d=12 cm. Обрачун по m. | m | 2,00 |  |  |
| 20. | Зидање зида од шупље опеке d=12 cm у продужном малтеру. Обрачун по m2 | m2 | 10,00 |  |  |
| 21. | Зидање зида од шупље опеке d=38 cm у продужном малтеру. Обрачун по m3. | m3 | 1,20 |  |  |
| 22. | Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрачун по m2. | m2 | 12,00 |  |  |
| 23. | Вађење старих врата из зида комплет са оквиром. Одвоз шута на депонију Обрачун по комаду | Ком. | 6,00 |  |  |
| 24. | Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих врата, димензија 105x205 cm. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 mm, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити уљаном, акрилном или полиуретанском бојом. Обрачун по комаду. Димензија 105x205 cm. | Ком. | 2,00 |  |  |
| 25. | Израда и постављање двокрилних обострано шперованих врата, димензија 105x205 cm. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 mm, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити уљаном, акрилном или полиуретанском бојом. Обрачун по комаду. Димензија 105x205 cm. | Ком. | 1,00 |  |  |
| 26. | Фарбање унутрашњих врата уљаном бојом у два слоја. Пре фарбања извести припрему површине шмирглањем и гитовањем. Обрачун по комаду. | Ком. | 10,00 |  |  |
| 27. | Набавка, транспорт и уградња даске дебљине 40 mm од буковог дрвета 1. класе. Даску обрусити и спустити ивице. Лакирати акрилним, нитро или воденим лаком у два слоја. Уградња на зид од опеке. Димензије 40x310 cm. | Ком. | 1,00 |  |  |
| 28. | Фарбање радијатора и радијаторских цеви уљаном бојом у два слоја. Све површине пре фарбања очистити и одмастити. |  |  |  |  |
|  | Радијатори | m2 | 100,00 |  |  |
|  | Цеви | m | 250,00 |  |  |
| II ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА У обрачун улази набавка и уградња целокупне опреме и материјала предвиђеног предметним ставкама. Поред наведене опреме и материјала, обухваћен је и сав други ситан материјал и рад неопходан за пуштање инсталације у функционалан рад. |
| ПРИЗЕМЉЕ ОБЈЕКТА |
| 29. | У ходнику у приземљу објекта све по зиду положене електро каблове поставити у зид. У малтерисаном зиду од цигле проштемати шлиц за паралелно полагање од једног до максимално три кабла. После полагања каблова зид окрпити (гипсом и малтером), кречење зида обрачунато у грађевинском делу. | m | 20,00 |  |  |
| 30. | Демонтажа „микро“ прекидача и одвоз на депонију. |  |  |  |  |
|  | обичан, 10А | ком. | 2,00 |  |  |
|  | серијски, 10А | ком. | 4,00 |  |  |
| 31. | Испорука и монтажа и повезивање "микро"прекидача, за уградњу у зид. Прекидачи су произвођача "АЛИНГ" или адекватно. Прекидачи су следећих типова: |  |  |  |  |
|  | обичан, 10А | ком. | 2,00 |  |  |
|  | серијски, 10А | ком. | 4,00 |  |  |
| 32. | Демонтажа разних светиљки и одвоз на депонију. | ком. | 24,00 |  |  |
| 33. | Испорука, монтажа и повезивање комплетних светиљки са сијалицама. Светиљке су следећих типова: |  |  |  |  |
|  | С1- уградна плафонска флуо светиљка са алуминијумским растером и једном флуо цеви са израженом белом светлости. Слично флуо цеви Skywhite 1x36W, Т5 (ХОДНИК) | ком. | 5,00 |  |  |
|  | С2- плафонска надградна флуо светиљка са опал дифузором и четири флуо цеви 4x14W, Т5, ИП 40 (ДРАМСКИ ОДСЕК 1(3) | ком. | 8,00 |  |  |
|  | С3- плафонска надградна флуо светиљка са алуминијумским растером и три флуо цеви 3x36W, Т5, ИП 20 (ЗАЈЕДНИЧКА УЧИОНИЦА 4 И ПРОГРАМЕР) | ком. | 12,00 |  |  |
| 34. | Испорука материјала и израда инсталације повезивања светиљки у спуштеном плафону. Инсталацију извести са проводником N2XH 3 x 1,5 mm2 положеним на одстојне обујмице по плафону. | m | 20,00 |  |  |
| 35. | Испорука материјала и израда инсталације за напајање електро потрошача у дворишту. Инсталацију извести са проводником N2XH 5 x 2,5 mm2 положеним од РО у зид штемањем кроз просторију ДРАМСКИ ОДСЕК 1(3) и завршен у ПВЦ кутији 100x100 mm у дворишном зиду. | m | 15,00 |  |  |
| СПРАТ ОБЈЕКТА |
| 36. | У ходнику на спрату објекта све по зиду положене електро каблове поставити у зид. У малтерисаном зиду од цигле проштемати шлиц за паралелно полагање од једног до максимално три кабла. После полагања каблова зид окрпити (гипсом и малтером), кречење зида обрачунато у грађевинском делу. | m | 65,00 |  |  |
| 37. | Демонтажа „микро“ прекидача и одвоз на депонију. |  |  |  |  |
|  | обичан, 10А | ком. | 4,00 |  |  |
|  | серијски, 10А | ком. | 1,00 |  |  |
| 38. | Испорука и монтажа и повезивање "микро"прекидача, за уградњу у зид. Прекидачи су произвођача "ALING" или адекватно. Прекидачи су следећих типова: |  |  |  |  |
|  | обичан, 10А | ком. | 4,00 |  |  |
|  | серијски, 10А | ком. | 2,00 |  |  |
| 39. | Демонтажа разних светиљки и одвоз на депонију. | ком. | 15,00 |  |  |
| 40. | Испорука, монтажа и повезивање комплетних светиљки са сијалицама. Светиљке су следећих типова: |  |  |  |  |
|  | С3- плафонска надградна флуо светиљка са алуминијумским растером и три флуо цеви 3x36W, Т5, ИП 20 (ДРАМСКИ ОДСЕК 5 И КАБИНЕТ 6) | ком. | 10,00 |  |  |
|  | С4- плафонска надградна флуо светиљка са алуминијумским растером и две флуо цеви 2x36W, Т5, ИП 20 (ХОДНИК СПРАТ) | ком. | 6,00 |  |  |
| 41. | Испорука материјала и израда инсталације раздвајања расвете у просторији драмски одсек- III. Уградња једног обичног прекидача са уградном и разводном кутијом и штемањем шлица за кабел са поновним крпљењем. Инсталацију извести са проводником N2XH 3 x 1,5 mm2. Све комплет. | m | 15,00 |  |  |
| 42. | Остали ситан, потрошни , монтажни материјал и радови. | пауш. | 1,00 |  |  |
| 43. | Извршити преглед и испитивање готове инсталације, мерење отпора петље и отпора изолације, предаја "испитних листова - (стручног налаза)" Инвеститору, заједно са предајом готове, исправне инсталације. | пауш. | 1,00 |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| I | Грађевински и занатски радови |  |
| II | Радови на електроенергетским инсталацијама |  |
| УКУПНО |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО (СА ПДВ-ом) |  |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

| Р.бр. | Обавезни услов | Начин доказивања |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда) |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) | Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| Напомена: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, за обавезне услове (тачка 1. до 4.)доставља само број под којим је уписан у Регистар понуђача. |
| 5. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштите од пожара, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Образац 2 |

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона:

| Р.бр. | Додатни услов | Начин доказивања |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) пословао позитивно. | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОБ-ЈН) који издаје АПР, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс успеха за последње три године. |
| 2. | Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу радова који су предмет јавне набавке тј. изведених грађевинско-занатских радова у износу од минимум 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат минималне вредности изведених радова од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. | Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова на објектима у претходне три године (2012, 2013. и 2014.) – Образац 3 Потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца) – Образац 4 Потврда наручиоца о реализацији закључених уговора не мора бити на оригиналном обрасцу који је део конкурсне документације, али мора да садржи све битне податке из овог обрасца. |
| 3. | Да располаже кадровским капацитетом - тј. да има запосленог најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача. | За инжењера треба доставити доказ којим се доказује да је исти запослен код понуђача и да поседује звање дипломирани грађевински инжењер, фотокопија радне књижице и МЗ или други одговарајући образац. Доставити копију личне лиценце за одговорног инвођача радова – дипломираног грађевинског инжењера (410 или 411) |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Допунске напомене:

- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

- Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

- Ако понуђач у остављеном, примереном року од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа

- Понуђач је дуђан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоц

Образац  2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ст. 2. ЗЈН О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке радова -  Инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића 7 у Новом Саду, бр. ЈН 04-36-3/2015, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштите од пожара и заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Изјављујем да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац  3

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке  који су изведени у претходне три године:

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2015. године                           	                   _____________________________

Образац  4

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкма („Службени гласник РС” бр. 124/12) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________(Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 годинe (2012, 2013, 2014. година) за грађевинско-занатске радове који су предмет јавне набавке:

| Ред.бр. | Објекат-предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)                ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац  5

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  РАДОВА КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈН 04-36-3/2015

Овим потврђујемо да ће доле наведени извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење радова из јавне набавке бр. 04-36-3/2015:

Име и презиме: __________________________________________

Број лиценце: _______________________

Основ ангажовања код понуђача (у радном односу или ангажовање по уговору): __________________________________________________________________

Место:_____________                                                            Овлашћено лице понуђача:

Датум:_____________                         М.П.                               _____________________

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Сви подаци из понуде морају бити читко попуњени. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Понуда мора бити увезана у једну целину.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

21000 НОВИ САД са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – радови на реконструкцији постојећег поткровља за северно крило објекта у Улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН број 04-36-3/2015 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2015. године до 13:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- све обрасце који су захтевани конкурсном документацијом, у складу са напоменама датим на обрасцима;

- попуњен предмер радова / спецификацију цене

- попуњен, потписан и оверен модел уговора;

- доказе о испуњености услова, како је то захтевано у Упутству како се доказује испуњеност сваког услова

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана  81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање радова, који су предмет ЈН, извршиће се на следећи начин:

- аванс у износу од 25% вредности укупно уговорене цене Наручилац ће уплатити након потписивања уговора, на основу достављеног захтева за плаћање аванса (предрачуна за плаћање аванса), изјаве о наменском коришћењу аванса и достављене банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.

- остатак у износу од 75%  вредности укупно уговорене цене, Наручилац ће плаћати по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року од 10 дана од пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

- Окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова, Извођач може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Напомена: Наручилац ће сва плаћања према Извођачу радова вршити у складу са динамиком преноса одобрених буџетских средстава  Наручиоцу од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја према Програму расподеле инвестиционих средстава за 2015. годину, број 401-00-35-101/2015-05 од 03.02.2015. године, у оквиру Програма 2005-03 Модернизација инфраструктуре установа високог образовања - економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у сврху реализације пројекта – програмске позиције: ''Инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у ул. Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду.''

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 2 године од извршене примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок за завршетак радова је максимално 30 радних дана од дана увођења Извођача у радове.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада, безбедности и здрављу на раду се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања.

Подаци о заштити од пожара се могу добити у  Сектору за ванредне ситуације и у Министарству унутрашњих послова.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач, уколико захтева авансно плаћање како је то предвиђено у тачки 8.1.''Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања'' дужан је да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs и miroslav.silic@sbb.rs  или факсом на број 021/420187) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04-36-3/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15.  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштити од пожара, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: snezana.djurdjevic@uns.ac.rs;  факсом на број 021/420187 или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 04-36-3/2015 сврха: такса за захтев за заштиту права, наручилац: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад, ЈН бр. 04-36-3/2015, прималац: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН бр. 04-36-3/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  радова – радови на инвестиционом одржавању северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду, ЈН бр. 04-36-3/2015

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок завршетка радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

# УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ НОВИ САД, са

седиштем у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, ПИБ: 100449173, матични број: 08067015, број рачуна: Трезор 840-1451660-60, телефон и телефакс: 021/420187, коју заступа проф. Зоран Крајишник (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране

и

.............................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица  .........................................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................,

Телефон: ............................Телефакс: ..................................................................,

кога заступа................................................................... ........................................,

(у даљем тексту: Извођач), са друге стране.

Основ уговора:

ЈН број: 04-36-3/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. __________ од..................................

Члан 1.

Предмет Уговора su радови на инвестиционом одржавању северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића 7 у Новом Саду, који су ближе  одређени усвојеном понудом Извођача број ____________  од   _________   2015. године, датој у поступку јавне набавке бр. 04-36-3/2015, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и електро радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _______________________ динара, без урачунатог ПДВ-а и ___________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. _________ од ______ 2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада,  добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- аванс у износу од 25% вредности укупно уговорене цене одмах по потписивању уговора на основу достављеног захтева за плаћање аванса (предрачуна за исплату аванса), изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.

- остатак у износу од 75%  вредности укупно уговорене цене, Наручилац ће плаћати по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року од 5 од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Наручилац ће сва плаћања према Извођачу радова вршити у складу са динамиком преноса одобрених буџетских средстава  Наручиоцу од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја према Програму расподеле инвестиционих средстава за 2015. годину, број 401-00-35-101/2015-05 од 03.02.2015. године, у оквиру Програма 2005-03 Модернизација инфраструктуре установа високог образовања - економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у сврху реализације пројекта – програмске позиције: ''Инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у ул. Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду.''

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  ______ радних дана (рок не може бити дужи од 30 радних дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану. Радови ће се изводити у време летњег распуста (оквирно време извођења радова:15.07 – 15.08.2015.)

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3. дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3. дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед и примопредају објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,  дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и према Извођачу, а што се тиче прописа из области безбедности и здравља на раду, прописа из области заштите од пожара, прописа из области заштите животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да се строго придржава прписаних мера безбедноси и здравља на раду и заштите од пожара;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора, Наручилац ће обавестити Извођача.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи ______________година рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 11.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 12.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова иписмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2015. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење додатних (непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 15.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача уз присуство представника стручног надзора.

Члан 17.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан  18.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   конкурсна документација за јавну набавку број ______________

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 22.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА			       		                                ЗА ИЗВОЂАЧА

_____________________				                        ____________________

Проф. Зоран Крајишник

ДЕКАН							           ДИРЕКТОР

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића бр. 7 у Новом Саду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Text boxes

МП

МП