УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД

НОВИ САД, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 7

www.akademija.uns.ac.rs

Бр. 04-37-18/9

Дана, 05.09.2019.

На основу чл.  39.  и  61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-37-18/1 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04-37-18/2, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

04-37-18/4

за јавну набавку мале вредности радова

Санација крова на објекту у улици Ђорђа Рајковића 6а (II фаза)

I

На страни 4. Конкурсне документације врше се следеће измене и допуне у обрасцу предмета потребних радова – ставка 1 и ставка12 (измене и допуне су маркиране жутим):

| R. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena | Cena za poziciju (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA DEMONTAŽI |  |  |  |  |
| 1 | Pažljiva demontaža krovnog pokrivača od salonit ploča i skladištenje istog u skladu sa važećim Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010). (indeksni broj opasnog otpada: 17 06 05). Obračun po m2 kose površine zajedno sa skladištenjem na odgovarajuću deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 210,00 |  |  |
| 2 | Demontaža krovnih letvi, hidroizolacije i krovne daščane oplate sa odvozom otpada na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 210,00 |  |  |
| 3 | Rušenje tavanice od gipskartonskih ploča postavljenje na štaflama 5x8 cm sa odvozom otpada na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 36,00 |  |  |
| 4 | Rušenje zidova od siporeksa d=20 cm. Odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 50,00 |  |  |
| 5 | Rušenje stuba od opeke, dimenzija 51x51 cm, visine 4m. Odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 1,04 |  |  |
|  | Ukupno radovi na demontaži |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Obziđivanje drvenih stubova dimenzija 20x20 cm punom opekom d=12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Dimenzija stuba 51x38 cm. | m3 | 0,80 |  |  |
|  | Dimenzija stuba 51x51 cm. | m3 | 1,04 |  |  |
|  | Ukupno zidarski radovi |  |  |  |  |
| III | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7 | Izrada AB serklaža-prstena na obzidanom sa drvenom stubu. Marka MB 30. Armirati sa 4R12, uzengije 8/30. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 sa armaturom. | m3 | 0,50 |  |  |
|  | Ukupno armiranobetonski radovi |  |  |  |  |
| IV | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i postavljanje hidroizolacije krova od polipropilenske paropropusne vodonepropusne folije. Debljina folije 0,8 mm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 površine krova. | m2 | 210,00 |  |  |
|  | Ukupno izolaterski radovi |  |  |  |  |
| V | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9 | Zaštitni premaz drvenih elemenata. Drvene elemente konstrukcije krova zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 zaštićenih vidljivih delova konstrukcije. | m2 | 150,00 |  |  |
| 10 | Zaštita elemanata drvene konstrukcije premazom za zaštitu drveta i drvenih konstrukcija od požara otpornosti prema požaru F90. Proizvod se ugrađuje prskanjem tako što se rastvor raspršava u vidu magle, koja kvasi drvenu površinu. Zaštita se moše vršiti i četkom, valjkom ili prskanjem tako što se svaki novi nanos malo prosuši. Po završenom procesu zaštite drveta, drvo se prirodno suši od 24-48 sati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 zaštićenih vidljivih delova konstrukcije. | m2 | 150,00 |  |  |
| 11 | Farbanje elemenata drvene konstrukcije akrilnim lakom na vodenoj bazi. Kao osnovni sloj koristiti akrilni prajmer na vodenoj bazi. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 zaštićenih vidljivih delova konstrukcije. | m2 | 150,00 |  |  |
|  | Ukupno molersko farbarski radovi |  |  |  |  |
| VI | KROVNI PROZORI |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, transport i ugradnja VELUX krovnih prozora. Prozore ugraditi prema uputstvu proizvođača |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. |  |  |  |  |
|  | Velux Standard GZL 1051 MK06 78/118 | kom | 2,00 |  |  |
|  | Krovna opšivka Velux EDS 0000 MK06 78/118 | kom | 2,00 |  |  |
|  | BDX – termo i hidroizolacioni set MK06 78/118 | kom | 2,00 |  |  |
|  | Ukupno krovni prozori |  |  |  |  |
| VII | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 13 | Postavljanje roštilja od krovnih letvi 5x3 cm na razmaku 1m kao nosača limenog krovnog pokrivača u oba pravca. Utrošak 2m'/m2 krova. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 površine krova. | m2 | 210,00 |  |  |
| 14 | Podaščavanje krova OSB pločama d=21mm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 površine krova. | m2 | 210,00 |  |  |
| 15 | Postavljanje čeone daska od OSB ploča d=20 mm. širine 20 cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m | 72,00 |  |  |
|  | Ukupno tesarski radovi |  |  |  |  |
| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka, transport i montaža krovnog pokrivača od krovnog čeličnog plastificiranog trapezastog lima TR 35/200. Limovi su dužine l=8m, d=0,5mm. Boja RAL 7016-antracit. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 210,00 |  |  |
| 17 | Nabavka, transport i montaža fasadnog čeličnog plastificiranog trapezastog lima TR 5/52. Debljina lima d=0,5mm. Boja RAL 7016-antracit. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 24,00 |  |  |
| 18 | Izrada opšava strehe od čeličnog plastificiranog lima d=0,5mm. Boja RAL 7016-antracit. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |  |
|  | Razvijene širine 90 cm. | m' | 24,00 |  |  |
|  | Razvijene širine 35 cm. | m' | 48,00 |  |  |
| 19 | Izrada opšava krovne atike od čeličnog plastificiranog pocinkovanog lima d= 0,5mm. Boja RAL 7016-antracit. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. |  |  |  |  |
|  | Razvijene širine 60 cm. | m' | 26,40 |  |  |
|  | Razvijene širine 40 cm. | m' | 26,40 |  |  |
| 20 | Izrada opšava zabatnog zida šed krova, od plastificiranog pocinkovanog lima d= 0,5mm. Boja RAL 7016-antracit. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m | 26,40 |  |  |
| 21 | Nabavka, transport i montaža snegobrana za trapezni lim od pocinkovanog čeličnog lima d= 0,5mm, r.š.300mm, L= 1250 mm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom. | 50,00 |  |  |
|  | Ukupno limarski radovi |  |
|  | UKUPNO SVI RADOVI |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO SVI RADOVI SA PDV-OM |  |

II

На страни 15. Конкурсне документације под тачком 2.3. иза речи дипломираног грађевинског инђењера додаје се ''дипломираног инжењера архитектуре'', а у загради се постојећи текст замењује новим ''(410, 411, 400 или 401)''.

Комисија за ЈН 04-37-18/2019